# Proiect

Aprobat prin Hotărîrea

Guvernului  Republicii Moldova

nr. ____ din__  _    ______ 2011

Regulamentul privind incinerarea deşeurilor

Regulamentul privind incinerarea deşeurilor (în continuare - Regulament) transpune  prevederile relevante ale Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 334/17 din 17 decembrie 2010, şi reglementează procesele tehnologice de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor în mod ecologic sigur, asigurînd respectarea prevederilor tratatelor internaţionale de mediu la care Republica Moldova este parte.

#### I. Dispoziţii generale

1. Scopul Regulamentului constă în prevenirea sau limitarea, pe cât este posibil, a efectelor negative ale incinerării şi coincinerării deşeurilor asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi a riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea populaţiei.

2. Regulamentul este executoriu şi se extinde asupra tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, autorizaţi să desfăşoare activităţi de incinerare şi/sau co-incinerare a deşeurilor, care sînt obligaţi să opereze instalaţiile destinate pentru aceste activităţi în strictă   conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3. Regulamentul stabileşte prevederi privind eliberarea  autorizațiilor de mediu pentru orice amplasament în scopul operării  instalaţiilor de incinerare şi coincinerare. În sensul prezentului regulament, instalaţiile de incinerare şi de coincinerare a deşeurilor includ toate liniile de incinerare sau de coincinerare:

- instalaţiile de recepţie, de stocare şi de tratare prealabilă a   deşeurilor existente pe amplasament;

- sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer;

- cazanele;

- instalaţiile de tratare a gazelor reziduale;

- instalaţiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor şi a apelor uzate;

- deşeurile de fum;

- aparatele şi sistemele de comandă ale operaţiunilor de incinerare sau coincinerare,

- aparatele şi sistemele de înregistrare şi monitorizare a condiţiilor de incinerare sau coincinerare.

4. Dacă pentru tratamentul termic al deşeurilor se aplică alte procese decât oxidarea, cum ar fi piroliza, gazificarea sau procesul cu plasmă, instalaţia de incinerare a deşeurilor sau instalaţia de coincinerare a deşeurilor include atât procesul de tratament termic, cât şi procesul de incinerare ulterior.

5. În cazul în care coincinerarea deşeurilor are loc astfel încât obiectivul esenţial al instalaţiei nu este producerea de energie sau de produse materiale, ci mai degrabă aplicarea tratarea termică a deşeurilor, instalaţia trebuie considerată ca o instalaţie de incinerare a deşeurilor.

6. Regulamentul se aplică instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor care incinerează sau coincinerează deşeuri solide sau lichide.

7.   Se exclud din domeniul de aplicare al prezentului regulament, instalaţiile în care se procesează exclusiv următoarele deşeuri:

a) deşeuri vegetale din agricultură şi activităţi forestiere;

b) deşeuri vegetale provenind din industria alimentară, dacă se valorifică energia termică produsă;

c) deşeuri vegetale fibroase rezultate din producţia de celulozei primare şi din producţia de hârtie obţinută din celuloză, dacă sunt coincinerate la locul de producţie şi energia termică este valorificată ;

d) deşeuri de lemn, cu excepţia deşeurilor lemnoase care pot conţine  compuşi organici halogenaţi sau metale grele în urma unui tratament cu conservanţi pentru lemn sau a acoperirii, incluzând, în special, deşeurile de lemn provenind din deşeuri de construcţie şi demolări;

e) deşeuri de plută;

f) deşeuri radioactive;

g) carcase/cadavre de animale;

h) deşeuri rezultate din prospectarea şi exploatarea resurselor de petrol şi gaz provenind de la instalaţiile maritime şi incinerate la bordul acestora;

i) instalaţii experimentale de cercetare, de dezvoltare şi de testare vizînd ameliorarea procesului de incinerare şi care procesează mai puţin de 50 de tone de deşeuri pe an.

8.   În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noţiuni principale:

- autorizaţie - una sau mai multe decizii scrise, emise de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului, prin care se acordă autorizaţia de a exploata o instalaţie de incinerare sau coincinerare a deşeurilor, sub rezerva respectării anumitor condiţii care garantează că instalaţia corespunde tuturor cerinţelor din prezentul regulament. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii sau pentru părţi de instalaţii de pe acelaşi amplasament, exploatate de acelaşi operator;

- biomasa - oricare produse de natură vegetală provenite din agricultură sau activităţi forestiere care pot fi folosite drept combustibil în scopul recuperării conţinutului său de energie, şi, de asemenea, următoarele deşeuri se înscriu sub această definiţie:

a) deşeuri vegetale din agricultură şi activităţi forestiere;

b) deşeuri vegetale din industria alimentară, dacă se valorifică energia termică generată;

c) deşeuri vegetale fibroase de la producerea celulozei primare şi de la producerea hîrtiei din celuloză, în cazul în care sunt co-incinerate la locul de producţie şi energia termică generată este valorificată;

d) deşeuri de plută;

e) deşeuri lemnoase cu excepţia deşeurilor lemnoase care pot conţine compuşi organici halogeni sau metale grele, ca rezultat al tratării cu conservanţi pentru lemn sau al acoperirii, care cuprind în special deşeurile lemnoase provenind din construcţii şi demolări.

3)   capacitate nominală - suma capacităţilor de incinerare ale cuptoarelor care compun o instalaţie de incinerare a deşeurilor, aşa cum este specificată de constructor şi confirmată de operator, ţinându-se seama, în special, de valoarea calorifică a deşeurilor, exprimată sub forma cantităţii de deşeuri incinerate într-o oră;

4) deşeuri - orice substanţă sau obiect de care deţinătorul se debarasează  sau are intenţia sau obligaţia de a se debarasa.

5) deşeuri periculoase - orice deşeuri, care prezintă una sa mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa nr. 3  la  Legea privind  deşeurile;

6) deşeuri municipale în amestec – deşeurile menajere precum şi deşeuri provenind din activităţi comerciale, industriale şi administrative care, prin natura şi compoziţia lor sunt similare deşeurilor menajere, cu excepţia fracţiunilor prevăzute în Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, poziţia 20 01, care sunt colectate separat la sursă şi cu excepţia altor deşeuri menţionate la poziţia 20 02;

7) dioxine şi furani - toate dibenzo-p-dioxinele policlorurate şi dibenzofuranii policloruraţi enumeraţi la anexa nr.1;

8) emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot din surse punctiforme saudifuze dintr-o instalaţie în aer, apă sau sol;

9) instalaţie de incinerare a deşeurilor -  orice echipament sau unitate tehnică fixă sau mobilă destinată în mod specific tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii produse prin ardere. Prin tratament termic se înţelege incinerarea prin oxidare sau orice alt procedeu de tratament termic, de exemplu, piroliza, gazificarea sau transformarea plasmatică, în măsura în care substanţele rezultate sunt apoi incinerate.

10) instalaţie de coincinerare a deşeurilor – orice unitate tehnică staţionară sau mobilă al cărei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale şi care utilizează deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic în vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum şi prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza şi gazeificarea sau procesul cu plasmă, în măsura în care substanţele care rezultă în urma tratării sunt incinerate ulterior.

În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât obiectivul  principal al instalaţiei nu este producerea de energie sau de produse materiale, ci mai degrabă aplicarea unui tratament termic al deşeurilor, instalaţia trebuie considerată ca o instalaţie de incinerare în sensul punctului 6.

11) instalaţie de incinerare a deşeurilor existentă - una dintre următoarele instalaţii de incinerare:

a) care funcţiona şi pentru care a fost acordată o autorizaţie de funcţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de  data intrării în vigoare a acestui regulament;

b) care era autorizată sau înregistrată în vederea incinerării deşeurilor şi pentru care a fost acordată o autorizaţie, înainte de  data intrării în vigoare a acestui regulament, în corespundere cu legislaţia în vigoare care prevede că instalaţia va fi operaţională nu mai tîrziu de un an din momentul intrării în vigoare al acestui regulament, sau

c) care, în opinia autorităţilor competente, face subiectul unei cereri complete de autorizare inainte de  data intrării în vigoare a acestui regulament, care prevede că instalaţia va fi operaţională nu mai tîrziu de doi ani din momentul intrării în vigoare al acestui regulament.

12) instalaţie nouă de incinerare a deşeurilor - o instalaţie de incinerare care nu este menţionată în punctul 6 şi a cărei construcţie sau schimbare substanţială a început după expirarea a doi ani de la data intrării în vigoare a acestui regulament;

13)  operator - orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau deţine controlul total sau parţial asupra instalaţiei de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor sau, dacă acest lucru se specifică în dreptul intern, căreia i-a fost delegată o putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei din punct de vedere tehnic;

14) reziduu - orice deşeu lichid sau solid (inclusiv cenuşa şi zgura, cenuşa volatilă şi prafuri de cazane, produsele solide de reacţie provenind din tratarea gazelor, nămolurile de epurare provenite din tratarea apelor reziduale, catalizatorii uzaţi şi carbonul activ uzat) corespunzând definiţiei de „deşeuri” prevăzute în Legea  privind deşeurile, care rezultă din procesul de incinerare sau coincinerare a deşeurilor.

15) valori limită de emisie - masa, exprimată prin anumiţi parametri  specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei anumite emisii, care nu poate  fi depăşită  pe parcursul  unuia sau mai multor  intervale de timp;

#### II. Solicitarea şi acordarea  autorizaţi ei

9.   Fără a aduce  prejudiciu  Legii privind protecţia  mediului, cît şi Legii privind  deşeurile, nici o instalaţie de incinerare sau coincinerare nu se exploatează fără a deţine autorizaţia de mediu pentru gestionarea deșeurilor,  emisă de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului pentru desfăşurarea acestor activităţi.

10.   În conformitate cu prevederile Legii privind deşeurile,  beneficiarul sau operatorul instalaţiei trebuie să obţină de la autoritatea publică centrală  în domeniul mediului,   la etapa de planificare a activităţii autorizaţia de mediu pentru gestionarea deşeurilor.

11.   Fără a aduce atingere Legii privind deşeurile, o solicitare, adresată autorităţii administraţiei publice centrale în domeniul mediului privind eliberarea autorizaţiei pentru o instalaţie de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor, conţine o descriere a măsurilor în vedereа garantării următoarelor condiţii:

a) instalaţia este proiectată, echipată şi va fi exploatată astfel încât să fie respectate cerinţele prezentului regulament ţinându-se cont de categoriile de deşeuri incinerate sau coincinerate;

b) căldura obţinută prin incinerare şi coincinerare se valorifică, atunci când este posibil, prin generarea de căldură, abur sau electricitate;

c) reziduurile produse vor fi cât mai reduse şi mai puţin nocive posibil şi după caz, reciclate;

d) eliminarea reziduurilor a căror producere nu poate fi evitată sau redusă sau care nu pot fi reciclate se va realiza cu respectarea legislaţiei în domeniul deşeurilor.

12.  Autorizaţia nu se emite decât în cazul, în care din cerere reiese că tehnicile propuse pentru măsurarea emisiilor în aer şi în apă îndeplinesc cerinţele specificate în  anexa nr. 2.

13.  Autorizaţia emisă de către autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare  va  satisface toate condiţiile aplicabile, definite de prevederile Legii privind protecţia mediului  şi Legii  privind  deşeurile, şi anume:

a) enumeră explicit categoriile de deşeuri care pot fi tratate. Lista utilizează, dacă este posibil, cel puţin categoriile de deşeuri stabilite în Lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase şi conţine, după caz, informaţii privind cantitatea de deşeuri;

b) menţionează capacitatea totală de incinerare şi de coincinerare a instalaţiei;

c) valorile limită de emisie în aer şi în apă;

d) cerinþele privind pH-ul, temperatura şi debitul evacuărilor de ape uzate;

e) procedurile şi frecventele de prelevare de probe şi măsurare care trebuie utilizate pentru a respecta condiţiile stabilite pentru monitorizarea emisiilor;

f) durata maximă admisibilă a opririlor, dereglărilor sau deficientelor tehnice inevitabile ale sistemelor de epurare sau de măsurare în timpul carora emisiile în atmosfera şi evacuările de ape uzate pot depăşi valorile limită de emisie prevăzute.

14. Suplimentar condiţiilor prevăzute în punctul 13, autorizaţia emisă de către autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului  pentru o instalaţie de incinerare sau de coincinerare  a  deşeurilor, care utilizează deşeuri periculoase va  conţine următoarele:

a) o listă a deşeurilor periculoase din diferite categorii care pot fi tratate;

b) pentru aceste deşeuri periculoase se specifică debitul masic minim şi maxim, valorile calorice minime şi maxime şi a conţinutul maximal de substanţe poluante, de exemplu, policlorobifenili (PCB), pentaclorofenol (PCP), clor, fluor, sulf, metale grele şi alte substanţe poluante.

15.  Fără a aduce atingere Legii privind protecţia mediului, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului revizuieşte periodic şi actualizează, după caz, condiţiile  specificate în autorizaţie.

16. În cazul în care o instalaţie de incinerare sau coincinerare nu corespunde dispoziţiilor  autorizaţiei, în special în ceea ce priveşte valorile limită de emisie pentru aer şi apă, autoritatea publică centrală în domeniul mediului ia măsurile care se impun pentru a asigura respectarea acestor dispoziţii.

III.  Condiţiile de operare a instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor

17.  Recepţia deşeurilor  la instalaţiile de incinerare şi co-incinerare va fi efectuată în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 3.

18.  Autoritatea publică centrală  în domeniul mediului poate acorda derogări de la anexa nr. 3 pentru instalaţiile care incinerează sau coincinerează doar propriile lor deşeuri în locul în care acestea sunt produse.

19.  Instalaţiile de incinerare şi co-incinerare a deşeurilor trebuie să fie proiectate, echipate, construite şi date în exploatare conform cerinţelor stabilite în anexa nr. 4.

20.  Autoritatea publică centrală  în domeniul mediului poate autoriza condiţii diferite decît cele stabilite în anexa nr. 4 secţiunile 1, 2, 3, care sunt înscrise în autorizaţie pentru anumite categorii de deşeuri sau pentru anumite tratamente termice, cu condiţia respectării celorlalte cerinţe ale prezentului capitol.

21. În cazul unei defecţiuni operatorul reduce sau întrerupe funcţionarea instalaţiei în termen restrîns  posibil, până cînd e posibilă repunerea în funcţie normală.

22. În cazul unei funcţionări necorespunzătoare sau la defecţiuni ale echipamentului de reducere a emisiilor, autoritatea publică centrală în domeniul mediului îi solicită operatorului să reducă sau să oprească funcţionarea, dacă nu poate fi reluată funcţionarea normală în termen de 24 de ore, sau să exploateze instalaţia folosind combustibili puţin poluanţi.

23. Operatorul înştiinţează autoritatea publică centrală în domeniul mediului în termen de 48 de ore de la funcţionarea necorespunzătoare sau de la defectarea echipamentului de reducere a emisiilor. Durata cumulată a funcţionării fără echipament de reducere a emisiilor nu poate depăşi 120 de ore pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.

24. Autoritatea publică centrală în domeniul mediului poate acorda o derogare de la termenele limită prevăzute mai sus în unul din următoare cazuri:

a) există o nevoie stringentă de a menţine alimentarea cu energie;

b) instalaţia de ardere cu defecţiuni ar fi înlocuită pe o perioadă limitată de timp de o altă instalaţie, fapt care ar conduce la o creştere totală a emisiilor.

25.  Instalaţia de incinerare sau coincinerare sau cuptoarele individuale, care compun o instalaţie de incinerare a deşeurilor sau de coincinerare a deşeurilor, nu trebuie să continuă în nici un caz să incinereze deşeuri mai mult de patru ore fără întrerupere în cazul depăşirii valorilor limită de emisie, în plus, durata cumulată de funcţionare pe an în asemenea condiţii trebuie să fie mai mică de şaizeci de ore. Această durată de şaizeci de ore se aplică liniilor din ansamblul instalaţiei care sunt conectate la un singur sistem de epurare a gazelor de ardere.

26.  Conţinutul total de pulberi în emisiile  atmosferice ale unei instalaţii de incinerare nu pot  să depăşească în nici un caz cantitatea de 150 mg/m3, exprimată ca medie pentru o jumătate de oră, în plus, nu trebuie să fie depăşite valorile limită pentru emisiile atmosferice de oxid de carbon (CO) şi conţinutul total de carbon (COT). Trebuie respectate toate celelalte condiţii prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

#### IV. Emisiile şi evacuările poluanţilor în mediu

#### Secţiunea 1.

#### Valori limită ale emisiilor în aer

27.   Gazele reziduale provenind de la instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi de la instalaţiile de coincinerare a deşeurilor trebuie evacuate în mod controlat, printr-un coş de fum a cărui înălţime este calculată astfel încât să protejeze sănătatea umană şi mediul.

28.   Emisiile în aer provenind de la instalaţiile de incinerare a deşeurilor şi de la instalaţiile de coincinerare a deşeurilor nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 secţiunile 1 şi 2 sau valorile determinate în conformitate cu secţiunea 2 din anexa respectivă.

29. În cazul în care într-o instalaţie de coincinerare a deşeurilor mai mult de 40 % din degajările de căldură produsă provin de la deşeuri periculoase sau dacă instalaţia coincinerează deşeuri municipale în amestec netratate, se aplică valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 secţiunea 1.

30. Valorile limită de emisie în aer şi în apă se consideră respectate dacă sunt îndeplinite condiţiile descrise în anexa nr. 7.

#### Secţiunea 2.

#### Evacuarea apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale

31. Evacuarea în mediul acvatic a apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale de la o instalaţie de incinerare sau de coincinerare trebuie să facă obiectul unei autorizaţii de mediu emise de către autoritatea publică centrală  în domeniul mediului.

32. Evacuarea în mediul acvatic a apelor uzate rezultate din epurarea gazelor reziduale se limitează în măsura posibilului, iar concentraţiile de substanţe poluante nu depăşesc valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6.

33. Valorile limită de emisie se aplică în punctul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt evacuate din instalaţia de incinerare a deşeurilor sau din instalaţia de coincinerare a deşeurilor.

34. În cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt tratate în afara instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor, într-o instalaţie de tratare destinată exclusiv epurării acestui tip de ape uzate, valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 6 trebuie aplicate în punctul în care apele uzate ies din instalaţia de tratare.

35. În cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt tratate împreună cu alte surse de ape uzate, pe amplasamentul instalaţiei sau în afara acestuia, operatorul trebuie să efectueze calculele corespunzătoare de bilanţ masic, utilizând rezultatele măsurătorilor prevăzute în anexa nr. 2 secţiunea 3, pentru a determina care sunt nivelurile de emisie care, în punctul de deversare finală a apelor uzate, pot fi atribuite apelor uzate provenite din epurarea gazelor reziduale.

36. În nici un caz nu se efectuează o diluare a apelor uzate pentru respectarea valorilor limită de emisie indicate în anexa nr. 6.

#### V. Reziduuri

37.  Cantitatea şi nocivitatea reziduurilor generate de exploatarea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie reduse la minimum.

38.   Reziduurile se reciclează, după caz, direct în instalaţie sau în exterior într-un mod ecologic sigur.

39.   Transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, sub formă de pulberi, cum ar fi pulberile provenite din cazane şi reziduurile uscate rezultate din tratarea gazelor de combustie, se efectuează astfel încât să se evite dispersarea lor în mediu, spre exemplu în containere închise.

40.   Înaintea stabilirii modurilor de eliminare sau de reciclare a reziduurilor din instalaţii de incinerare şi coincinerare, se efectuează teste corespunzătoare pentru a determina caracteristicile fizice şi chimice, precum şi potenţialul de poluare al diferitelor reziduuri rezultate din incinerare. Testele se efectuează asupra fracţiunii solubile totale şi fracţiunii solubile de metale grele.

#### VI. Controlul şi supravegherea

41.  Instalaţiile de incinerare şi coincinerare sunt dotate cu echipamente de măsurare şi cu tehnici pentru supravegherea parametrilor, condiţiilor şi concentraţiilor masice relevante pentru procedeul de incinerare sau de coincinerare.

42.  Cerinţele de măsurare sunt stabilite în  autorizaţia eliberată de autoritatea publică centrală în domeniul mediului.

43.  Instalarea corectă şi funcţionarea automatizată a echipamentului de supraveghere a emisiilor în aer şi în apă sunt supuse anual unui control şi unui test de verificare, conform anexei nr. 2 secţiunea 1.

44.  Cel puţin din trei în trei ani trebuie efectuată o calibrare pe bază de măsurări paralele efectuate conform metodelor de referinţă.

45.  Autoritatea publică centrală în domeniul mediului stabileşte localizarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare în care trebuie monitorizate emisiile.

46.   Emisiile din aer sau din apă se măsoară periodic în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.

#### VII. Accesul la informaţie şi participarea publicului

47.   Solicitările de autorizaţii noi pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare sunt puse la dispoziţia publicului cu suficient timp înainte, într-unul sau mai multe locuri publice, cum ar fi serviciile autorităţilor locale, pentru ca publicul să poată face observaţii înainte ca autoritatea publică centrală în domeniul mediului să ia o decizie. Această decizie, însoţită de cel puţin un exemplar al autorizaţiei şi fiecare actualizare ulterioară, se pun de asemenea la dispoziţia publicului.

48.   Pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare a căror capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră, se pune la dispoziţia publicului un raport anual întocmit de operator pentru autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului, privind funcţionarea şi supravegherea instalaţiei. Acest raport menţionează cel puţin desfăşurarea operaţiunilor şi emisiile în atmosferă şi în apă comparativ cu standardele de emisie adoptate în prezentul regulament. Autoritatea publică centrală  în domeniul mediului întocmeşte lista instalaţiilor de incinerare sau coincinerare a căror capacitate nominală este mai mică de două tone pe oră şi o pune la dispoziţia publicului.

#### Anexa nr. 1

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

#### Factori de echivalenţă pentru dibenzoparadioxine şi dibenzofurani

Pentru a determina concentraţia totală (echivalent toxic, TE) a dioxinelor şi furanilor, se recomandă, înaintea adunării acestora, înmulţirea concentraţiilor masice ale dibenzoparadioxinelor şi dibenzofuranilor enumeraţi mai jos cu următorii factori de echivalenţă:

|  | Factor de echivalenţă toxică |
| --- | --- |
| 2,3,7,8 Tetraclorodibenzodioxină (TCDD) | 1 |
| 1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD) | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzodioxină (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzodioxină (HpCDD) | 0,01 |
| Octaclorodibenzodioxină(OCDD) | 0,001 |
| 2,3,7,8 Tetraclorodibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
| 1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8 Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9 Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| Octaclorodibenzofuran (OCDF) | 0,001 |

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

Monitorizarea emisiilor

Secţiunea 1

Tehnici de măsurare

1. Măsurările pentru determinarea concentraţiilor de substanţe poluante din atmosferă şi din apă trebuie efectuate reprezentativ.

2.  Prelevarea şi analiza tuturor substanţelor poluante, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi metodele de măsurare de referinţă utilizate pentru calibrarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se aplică standardele ISO, standardele naţionale sau alte standarde internaţionale, garantându-se obţinerea unor date de calitate ştiinţifică echivalentă. Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse unui control prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe an.

3. La nivelul valorilor limită zilnice de emisie, valorile intervalelor de încredere de 95 % ale unui singur rezultat măsurat nu trebuie să depăşească următoarele procente ale valorilor limită de emisie:

| monoxid de carbon | 10 % |
| --- | --- |
| dioxid de sulf | 20 % |
| dioxid de azot | 20 % |
| pulbere totală | 30 % |
| carbon organic total | 30 % |
| acid clorhidric | 40 % |
| acid fluorhidric | 40 % |

4. Emisiile din aer sau din apă se măsoară periodic în conformitate cu punctul 2.

Secţiunea 2

Măsurători privind substanţele poluante din aer

5. Se efectuează următoarele măsurători privind substanţele poluante din aer:

a) măsurarea continuă a următoarelor substanţe: NOx, cu condiţia să fie stabilite valori limită de emisie, CO, pulberi totale, carbon organic total (COT), HCl, HF şi SO2;

b) măsurarea continuă a următorilor parametri de exploatare: temperatura în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de combustie autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura şi conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale;

c) cel puţin două măsurători pe an pentru metale grele, dioxine şi furani; cu toate acestea, pe parcursul primelor 12 luni de exploatare se efectuează măsurători cel puţin din trei în trei luni.

6.  Perioada de rezidenţă, temperatura minimă şi conţinutul de oxigen al gazelor reziduale trebuie verificate corespunzător cel puţin o dată la punerea în funcţiune a instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau a instalaţiei de coincinerare a deşeurilor şi în condiţiile de funcţionare cele mai nefavorabile care se pot prevedea.

7.  Măsurarea continuă a acidului fluorhidric (HF) poate fi omisă în cazul în care acidului clorhidric (HCl) i se aplică tratamente care să garanteze că nu se depăşesc valorile limită de emisie pentru HCl. În acest caz, emisiile de HF se măsoară periodic în conformitate cu punctul 5 litera c).

8.  Măsurarea continuă a conţinutului de vapori de apă nu este necesară în cazul în care gazele reziduale prelevate sunt uscate înaintea analizei emisiilor.

9.  Autoritatea publică centrală în domeniul mediului poate decide să nu impună realizarea unor măsurători continue pentru HCl, HF şi SO2 în instalaţiile de incinerare a deşeurilor sau în instalaţiile de coincinerare a deşeurilor şi să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul punctului 5 litera c) sau nici o măsurătoare în cazul în care operatorul poate dovedi că emisiile de substanţe poluante menţionate mai sus nu pot fi în niciun caz mai mari decât valorile limită de emisie stabilite.

10. Autoritatea publică centrală în domeniul mediului poate decide să nu impună realizarea unor măsurători continue pentru NOx şi să impună realizarea unor măsurători periodice în sensul punctului 5 litera c) în instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor cu o capacitate nominală de sub 6 tone pe oră sau în instalaţiile existente de coincinerare a deşeurilor cu o capacitate nominală de sub 6 tone pe oră, în cazul în care operatorul poate dovedi, pe baza unor informaţii privind calitatea deşeurilor în cauză, tehnologiile utilizate şi rezultatele monitorizării emisiilor, că emisiile de NOx nu pot fi în niciun caz mai mari decât valoarea limită de emisie stabilită.

11.  Autoritatea publică centrală în domeniul mediului poate decide să impună realizarea unei măsurători din doi în doi ani pentru metale grele şi a unei măsurători pe an pentru dioxine şi furani în următoarele cazuri:

a) emisiile rezultate din coincinerarea sau incinerarea deşeurilor sunt, în orice situaţie, mai mici decât 50 % din valorile limită de emisie;

b) deşeurile destinate coincinerării sau incinerării sunt constituite doar din anumite fracţiuni combustibile extrase din deşeuri nepericuloase, care nu pot fi reciclate şi care prezintă anumite caracteristici, şi care se recomandă a fi precizate pe baza evaluării prevăzute la litera c);

c) operatorul poate dovedi, pe baza unor informaţii asupra calităţii deşeurilor în cauză şi monitorizării emisiilor, că emisiile se situează, în orice situaţie, cu mult sub valorile limită de emisie pentru metale grele, dioxine şi furani;

12.  Rezultatele măsurătorilor efectuate sunt normate pe baza concentraţiilor standard de oxigen menţionate sau calculate în conformitate cu anexa nr. 5 şi prin aplicarea formulei prevăzute în anexa nr. 8.

13. În cazul în care se incinerează sau coincinerează deşeuri într-o atmosferă îmbogăţită cu oxigen, rezultatele măsurătorilor pot fi normate la conţinutul de oxigen stabilit de autoritatea competentă în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte.

14. Atunci când emisiile de substanţe poluante sunt reduse printr-un tratament al gazelor reziduale, într-o instalaţie de incinerare a deşeurilor sau o instalaţie de coincinerare a deşeurilor care tratează deşeuri periculoase, normarea prevăzută la primul paragraf în ceea ce priveşte conţinutul de oxigen se efectuează doar în cazul în care conţinutul de oxigen măsurat în decursul aceleiaşi perioade doar pentru substanţa poluantă în cauză depăşeşte conţinutul aplicabil standard de oxigen.

Secţiunea 3

Măsurători privind substanţele poluante din apă

- Următoarele măsurători se efectuează în punctul de deversare a apelor uzate:

a) măsurători continue pentru pH, temperatură şi debit;

b) măsurători zilnice prin prelevări punctuale din cantitatea totală de materii solide în suspensie sau măsurători pe o probă reprezentativă proporţională cu debitul pe o perioadă de 24 de ore;

c) măsurători efectuate cel puţin o dată pe lună pe o probă reprezentativă, proporţională cu debitul deversărilor, pentru o perioadă de 24 de ore, pentru Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu Ni şi Zn;

d) cel puţin un set de măsurători la şase luni pentru dioxine şi furani; cu toate acestea, în primele douăsprezece luni de exploatare a instalaţiei se efectuează măsurători cel puţin o dată la trei luni.

16. În cazul în care apele uzate provenite din epurarea gazelor reziduale sunt tratate pe amplasament împreună cu alte ape uzate, provenite din alte surse situate pe amplasamentul instalaţiei, operatorul trebuie să efectueze următoarele măsurători:

a) pe fluxul de ape uzate provenite din sistemul de epurare a gazelor reziduale, înaintea intrării acestora în instalaţia de tratare colectivă a apelor uzate;

b) pe fluxul sau fluxurile de alte ape uzate înaintea intrării acestora în instalaţiile de tratare colectivă a apelor uzate;

c) în punctele în care apele uzate provenite din instalaţia de incinerare a deşeurilor sau de la instalaţia de coincinerare a deşeurilor sunt deversate în urma tratării.

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

Livrarea şi recepţia deşeurilor

1. Operatorul instalaţiei de incinerare sau de coincinerare înainte de a accepta deşeurile se asigură că dispune de toată informaţia necesară pentru a determina dacă este necesară incinerarea sau co- incinerarea acestora.

2. Operatorul instalaţiei de incinerare şi coincinerare determină masa fiecărei categorii de deşeuri, dacă este posibil conform clasificării din Lista deşeurilor inclusiv a deşeurilor periculoase, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare.

3. Înainte ca deşeurile periculoase să poată fi acceptate într-o instalaţie de incinerare sau de coincinerare, operatorul trebuie să aibă la dispoziţia sa următoarele:

1) toate informaţiile administrative privind procesul de producţie, compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor, precum şi toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare prevăzut;

2) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor;

3) verificarea documentelor impuse de dispoziţiile Legii privind deşeurile şi după caz, de Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 637 din 27 martie 2003.

4) prelevarea de probe reprezentative, în măsura în care este posibil, înainte de descărcare, pentru a verifica prin efectuarea de controale conformitatea lor cu informaţiile prevăzute la alineatul 1-3 şi pentru a permite autorităţilor competente să determine tipul deşeurilor tratate, cu excepţia cazurilor în care prelevarea de probe nu este posibilă, spre exemplu în cazul deşeurilor din activităţi medicale cu riscuri de infectare. Aceste probe trebuie să fie păstrate cel puţin o lună după incinerare.

Anexa nr. 4

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

#### Construcţia şi condiţiile de operare pentru instalaţiile de incinerare şi co-incinerare

#### Secţiunea 1.

#### Instalaţii de incinerare

- Instalațiile de incinerare a deșeurilor include amplasamentul şi ansamblul instalaţiei formate din toate liniile de incinerare, instalaţiile de recepţie, de depozitare şi de tratare prealabilă a deşeurilor pe amplasament, sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer, cazanul, instalaţiile de tratare a gazelor de eşapament pe amplasament, instalaţiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor şi a apelor reziduale, coşul de fum, aparatele şi sistemele de comandă a operaţiunilor de incinerare, de înregistrare şi supraveghere a condiţiilor de incinerare.

2.   Instalaţiile de incinerare se exploatează astfel încât să se atingă un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) al cenuşii şi zgurii să fie mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată a acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5 % din greutatea în stare uscată a acestora. Cînd este necesar, se utilizează tehnici de pretatare a deşeurilor.

3.   Instalaţiile de incinerare sunt proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, după ultima admisie de aer de combustie, gazele rezultate din proces să fie aduse, în mod controlat şi omogen, timp de două secunde, la o temperatură de 850 °C, măsurată în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de combustie, autorizat de autoritatea publică centrală  în domeniul mediului. În cazul deşeurilor periculoase cu conţinut de substanţe organice halogenate, exprimat în clor, mai mare de 1 %, temperatura trebuie adusă la 1 100° C timp de cel puţin două secunde. 4. Fiecare linie a instalaţiei de incinerare este echipată cu cel puţin un arzător de rezervă, care trebuie să pornească automat când temperatura gazelor de combustie scade mai jos de 850°  C sau de 1 100° C, după caz, după ultima admisie de aer de combustie. Aceste arzătoare sunt, de asemenea, utilizate şi în fazele de pornire şi de stingere cu scopul de a asigura în permanenţă temperatura de 850° C sau 1 100° C, după caz, în timpul fazelor menţionate şi de asemenea în perioada în care deşeurile nearse se află în camera de combustie.

#### Secţiunea 2.

#### Instalaţii de co-incinerare

5.   Instalațiile de co-incinerare a deșeurilor include amplasamentul şi ansamblul instalaţiei formate din liniile de coincinerare, instalaţiile de recepţie, de depozitare, de tratare prealabilă a deşeurilor pe amplasament; sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer, cazanul, instalaţiile de tratare a gazelor de eşapament pe amplasament, instalaţiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor şi a apelor reziduale, coşul de fum, aparatele şi sistemele de comandă a operaţiilor de incinerare şi de înregistrare şi supraveghere a condiţiilor de incinerare.

6.   Instalaţiile de co-incinerare sunt proiectate, echipate, construite sau exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, gazele rezultate din co-incinerarea deşeurilor să fie aduse în mod controlat şi omogen la o temperatură de 850 °C timp de două secunde. În cazul deşeurilor periculoase cu conţinut de substanţe organice halogenate mai mare de 1 %, exprimat în clor, temperatura trebuie să ajungă la 1 100 °C.

#### Secţiunea 3.

#### Condițiile tehnice de operare a instalaţiilor de incinerare şi co-incinerare

6.  Amplasamentele instalaţiilor de incinerare a deşeurilor şi ale instalaţiilor de coincinerara deşeurilor, inclusiv zonele asociate de stocare a deşeurilor, trebuie proiectate şi exploatate astfel încât să prevină deversările neautorizate şi accidentale de orice substanţe poluante în sol, în apele de suprafaţă şi în apele subterane.

7. Instalațiile de incinerare și coincinerare a deșeurilor sunt dotate cu un colector pentru apa de ploaie contaminată care se scurge din amplasamentul instalaţiei de incinerare a deşeurilor sau al instalaţiei de coincinerare a deşeurilor, precum şi pentru apa contaminată provenită din scurgeri sau din măsurile de intervenţii contra incendiilor. Capacitatea de stocare a acestui colector trebuie să fie suficientă pentru ca aceste ape să poată fi analizate şi tratate, dacă este nevoie, înainte de deversare.

8. Instalaţiile de incinerare şi de coincinerare sunt echipate şi utilizează sisteme automate care împiedică alimentarea cu deşeuri în următoarele situaţii:

1) în timpul fazei de pornire, până când este atinsă temperatura de 850 °C sau 1 100 °C,   după caz;

2) de fiecare dată când nu se menţine temperatura de 850 °C sau 1 100°C, după caz;

3) de fiecare dată când măsurările continue prevăzute de prezentul regulament arată, că una dintre valorile limită de emisie este depăşită din cauza unor dereglări sau deficienţe  ale sistemelor de epurare a gazelor reziduale.

9. Instalaţiile de incinerare şi co-incinerare sunt proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât să se evite evacuarea în atmosferă a unor emisii care antrenează o poluare atmosferică semnificativă la nivelul solului, în particular, gazele de evacuare trebuie evacuate în mod controlat şi relevant privind calitatea aerului, printr-un coş de fum a cărui înălţime este calculată astfel încât să protejeze sănătatea oamenilor şi mediul.

10. Căldura produsă prin incinerare sau co-incinerare este valorificată în măsura posibilului.

11. Deşeurile din activităţi medicale cu riscuri de infectare ar trebui introduse direct în cuptor, fără a fi amestecate în prealabil cu alte categorii de deşeuri şi fără a fi manipulate în mod direct.

12.  Administrarea instalaţiei de incinerare sau co-incinerare trebuie asigurată de către o persoană fizică având competenţa necesară pentru acest tip de activitate.

Anexa nr. 5

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

#### Valori limită de emisii în aer pentru incinerarea şi co-incinerarea deşeurilor

Secţiunea 1.

Valori limită de emisii în aer pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor

- Toate valorile limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după corecţia pentru conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale.

- Valorile sunt normate la un conţinut de oxigen al gazelor reziduale de 11 %, cu excepţia cazurilor în care se incinerează uleiuri minerale uzate, cînd sunt normate la un conţinut de oxigen de 3 %, precum şi în cazurile menţionate în anexa nr. 2, punctul 12.

- Se stabilesc următoarele valori limită ale emisiilor în aer pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor:

a) Valorile limită medii zilnice de emisie pentru pulberi, COT, acizii clorhidrici şi fluorhidrici, dioxid de sulf şi oxizii de azot (mg/Nm3)

| Pulberi totale | 10 |
| --- | --- |
| Substanţe organice în stare de gaz sau vapori, exprimate în carbon organic total (COT) | 10 |
| Acid clorhidric (HCl) | 10 |
| Acid fluorhidric (HF) | 1 |
| Dioxid de sulf (SO2) | 50 |
| Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2 pentru instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mare de 6 tone pe oră sau pentru noile instalaţii de incinerare a deşeurilor | 200 |
| Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2 pentru instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mică sau egală cu 6 tone pe oră | 400 |

b) Valorile limită medii de emisie pentru o jumătate de oră pentru pulberi, COT, acizii clorhidrici şi fluorhidrici, dioxid de sulf şi oxizii de azot (mg/Nm3)

| (100 %) A | (97 %) B |
| --- | --- |
| Pulberi totale | 30 | 10 |
| Substanţe organice în stare de gaz sau vapori, exprimate în carbon organic total (COT) | 20 | 10 |
| Acid clorhidric (HCl) | 60 | 10 |
| Acid fluorhidric (HF) | 4 | 2 |
| Dioxid de sulf (SO2) | 200 | 50 |
| Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) exprimate ca NO2 pentru instalaţiile existente de incinerare a deşeurilor a căror capacitate nominală este mai mare de 6 tone pe oră sau pentru noile instalaţii de incinerare a deşeurilor | 400 | 200 |

c)  Valorile limită medii de emisie (mg/Nm3) pentru metalele grele dintr-o perioadă deşantionare de minimum 30 minute şi maximum 8 ore

| Cadmiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în cadmiu (Cd) | Total: 0,05 |
| --- | --- |
| Taliu şi compuşii acestuia, exprimaţi în taliu (Tl) |  |
| Mercur şi compuşii acestuia, exprimaţi în mercur (Hg) | 0,05 |
| Stibiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în stibiu (Sb) | Total: 0,5 |
| Arsenic şi compuşii acestuia, exprimaţi în arsenic (As) |  |
| Plumb şi compuşii acestuia, exprimaţi în plumb (Pb) |  |
| Crom şi compuşii acestuia, exprimaţi în crom (Cr) |  |
| Cobalt şi compuşii acestuia, exprimaţi în cobalt (Co) |  |
| Cupru şi compuşii acestuia, exprimaţi în cupru (Cu) |  |
| Mangan şi compuşii acestuia, exprimaţi în mangan (Mn) |  |
| Nichel şi compuşii acestuia, exprimaţi în nichel (Ni) |  |
| Vanadiu şi compuşii acestuia, exprimaţi în vanadiu (V) |  |

Aceste valori medii se aplică, de asemenea, emisiilor de metale grele şi compuşii acestora în stare de gaz sau vapori.

d) Valoarea limită medie de emisie (ng/Nm3) pentru dioxine şi furani pe o perioadă deşantionare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore. Valoarea limită de emisie face trimitere la concentraţia totală de dioxine şi furani calculată în conformitate cu anexa nr. 1.

| Dioxine şi furani | 0,1 |
| --- | --- |

e)  Valorile limită de emisie (mg/Nm3) pentru monoxidul de carbon (CO) din gazele reziduale

i) 50 ca medie zilnică;

ii) 100 ca medie pentru o jumătate de oră;

iii) 150 ca medie pentru 10 minute.

4. Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul mediului poate acorda derogări de la valorile limită de emisie stabilite la pct. 3, litera e) pentru instalaţiile de incinerare a deşeurilor care utilizează tehnologia patului fluidizat, atâta timp cât autorizaţia stabileşte o valoare limită de emisie de maximum 100 mg/Nm3 (media orară) pentru monoxidul de carbon (CO).

#### Secţiunea 2

#### Determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilor

5. Formula de mai jos (regula amestecurilor) trebuie aplicată în toate cazurile în care o valoare limită de emisie totală specifică „C” nu este stabilită într-un tabel din prezenta anexă.

6. Valoarea limită a fiecărei substanţe poluante în cauză şi a monoxidului de carbon, conţinute în gazele de combustie produse prin coincinerarea deşeurilor, se calculează după cum urmează:

Vdeşeu * Cdeşeu + Vprocedeu * Сprocedeu

--------------------------------------------------   = C

Vdeşeu + Vprocedeu

Vdeşeuri	- volumul de gaze de evacuare rezultat în urma incinerării de deşeuri, determinat doar pe baza deşeurilor cu cea mai scăzută valoare calorifică specificată în aviz şi raportat la condiţiile definite de prezentul regulament.

În cazul în care cantitatea de căldură eliberată prin incinerarea deşeurilor periculoase atinge cel puţin 10 % din căldura totală eliberată de instalaţie, Vdeşeuri se calculează pe baza unei cantităţi (teoretice) de deşeuri care, dacă ar fi incinerate, ar degaja o căldură de 10 % din căldura totală degajată prestabilită.

Cdeşeuri 	- valorile limită de emisie stabilite de anexa 4, secţiunea 2 pentru instalaţiile de incinerare, pentru substanţele poluante în cauză şi pentru monoxidul de carbon.

Vprocedeu - volumul de gaze de evacuare rezultate din funcţionarea instalaţiei, inclusiv din combustia combustibililor autorizaţi, utilizaţi în mod obişnuit în instalaţie (cu excepţia deşeurilor), determinat pe baza conţinutului de oxigen stabilit de reglementarea comunitară sau de drept intern la care emisiile trebuie raportate. În absenţa unei reglementări pentru acest tip de instalaţie, se recomandă utilizarea conţinutului real de oxigen al gazelor de evacuare nediluate prin adăugarea de aer, care nu este indispensabilă procedeului. Celelalte condiţii la care trebuie raportate rezultatele măsurărilor sunt indicate în prezentul regulament.

Cprocedeu	  - valorile limită de emisie prevăzute în tabelele din prezenta anexă pentru anumite sectoare industriale şi anumiţi poluanţi sau, în absenţa unui asemenea tabel sau unor asemenea valori, valorile limită de emisie pentru poluanţii de care se ţine seama şi pentru monoxidul de carbon din gazele de ardere ale instalaţiilor, care respectă actele cu putere de lege şi actele administrative de drept intern cu privire la aceste instalaţii şi care ard combustibili autorizaţi în mod uzual (cu excepţia deşeurilor). În absenţa unor asemenea dispoziţii, se utilizează valorile limită de emisie stabilite în autorizație. În absenţa unor valori stabilite în autorizație, se utilizează concentraţiile masice reale.

C - valorile limită de emisie totale şi conţinutul de oxigen stabilite în tabelele din prezenta anexă pentru anumite sectoare industriale şi anumite substanţe poluante sau, în absenţa unor asemenea tabele sau unor asemenea valori, totalul valorilor limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) şi substanţele poluante de care trebuie să se şină seama în locul valorilor limită de emisie stabilite în anexele corespunzătoare la prezentul regulament. Conţinutul total de oxigen prin care se înlocuieşte, în scopul uniformizării, conţinutul de oxigen se determină pe baza conţinutului menţionat mai sus, cu respectarea volumelor parţiale.

7. Toate valorile limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa şi după corecţia în funcţie de conţinutul de vapori de apă al gazelor reziduale

8. Cuptoarele de ciment care coincinerează deşeuri trebuie să respecte dispoziţiile speciale privind valorile limite de emisie, după cum urmează:

1) Valorile limită de emisie stabilite la subpunctele 4) şi 5) se aplică drept medii zilnice pentru pulberi, acizii clorhidrici şi fluorhidrici, oxizii de azot şi de sulf şi COT (pentru măsurători continue), ca valori medii pe o perioadă deşantionare de minimum 30 minute şi maximum opt ore pentru metale grele şi ca valori medii pe o perioadă deşantionare de minimum şase ore şi maximum opt ore pentru dioxine şi furani.

2) Toate valorile se normează la un conţinut de oxigen de 10 %.

3) Valorile medii pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru calculul valorilor medii zilnice.

4) Valorile limită de emisie totale (C) pentru pulberi, acizii clorhidrici şi fluorhidrici, oxizii de azot, mercur şi grupuri de metale grele se stabilesc în volumul, indicat în rubrica 2 din tabela de mai jos şi se măsoară în mg/Nm3, cu excepţia dioxinelor şi furanilor pentru care valorile limită de emisie totale (C) se măsoară în ng/Nm3.

Substanţa poluantă C Pulberi totale 30 HCl 10 HF 1 NOx 500 Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 Dioxine şi furani (ng/Nm3) 0,1

5) Valorile limită de emisie totale (C) pentru SO2 şi COT se stabilesc în următorul volum, măsurat în mg/Nm3:

| Substanţa poluantă | C |
| --- | --- |
| SO2 | 50 |
| COT | 10 |

Autoritatea publică centrală  în domeniul mediului poate acorda derogări de la valorile limită de emisie stabilite la acest punct în cazul în care SO2 şi COT nu provin din co-incinerarea deşeurilor.

6) Valorile limită de emisie totale (C) pentru CO pot fi stabilite de către autoritatea publică centrală în domeniul mediului.

9. Se stabilesc următoarele dispoziţii speciale pentru instalaţiile de ardere care coincinerează deşeuri:

a) Cprocedeu exprimată ca medii zilnice (mg/Nm3) valabile pentru instalaţiile de ardere  în care gazele reziduale de la două sau mai multe instalaţii de ardere sunt evacuate printr-un coş comun, ansamblul format de aceste instalaţii se consideră drept o singură instalaţie de ardere, iar pentru calcularea puterii termice instalate totale capacităţile acestora se însumează. Instalaţiile de ardere individuale cu o putere termică instalată mai mică de 15 MW nu sunt luate în considerare. Valorile medii pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru a se calcula mediile zilnice.

Cprocedeu pentru combustibilii solizi, cu excepţia biomasei, (conţinutul de O2 de 6 %):

| Substanţe poluante | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300 MWth | > 300 MWth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | — | 850 | 200 | 200 |
| NOx | — | 400 | 200 | 200 |
| Pulberi | 50 | 50 | 30 | 30 |

Cprocedeu pentru biomasă (conţinutul de O2 de 6 %):

| Substanţe poluante | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300 MWth | > 300 MWth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | — | 200 | 200 | 200 |
| NOx | — | 350 | 300 | 300 |
| Pulberi | 50 | 50 | 30 | 30 |

Cprocedeu pentru combustibilii lichizi (conţinutul de O2 de 3 %):

| Substanţe poluante | < 50 MWth | 50-100 MWth | 100-300 MWth | > 300 MWth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | — | 850 | 850-200 (descreştere liniară de la 100 la 300 MWth) | 200 |
| NOx | — | 400 | 300 | 200 |
| Pulberi | 50 | 50 | 30 | 30 |

b) C – valorile limită de emisie totale pentru metale grele (mg/Nm3) exprimate ca medii pe o perioadă deşantionare de minimum 30 minute şi maximum opt ore (conţinut de O2 de 6 % pentru combustibilii solizi şi de 3 % pentru combustibilii lichizi)

| Substanţe poluante | C |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

c) C – valoarea limită de emisie totală (ng/Nm3) pentru dioxine şi furani exprimată ca medie măsurată pe o perioadă de şantionare de minimum şase ore şi maximum opt ore (conţinut de O2 de 6 % pentru combustibilii solizi şi de 3 % pentru combustibilii lichizi)

| Substanţa poluantă | C |
| --- | --- |
| Dioxine şi furani | 0,1 |

10.  Dispoziţii speciale pentru instalaţiile de coincinerare a deşeurilor din sectoarele industriale neincluse la punctele 8 şi 9 din prezenta secţiune:

a) C – valoarea limită de emisie totală (ng/Nm3) pentru dioxine şi furani exprimată ca medie măsurată pe o perioadă de şantionare de minimum şase ore şi maximum opt ore:

| Substanţa poluantă | C |
| --- | --- |
| Dioxine şi furani | 0,1 |

b)  C - valorile limită de emisie totale (mg/Nm3) pentru metale grele exprimate ca medii pe o perioadă de şantionare de minimum 30 minute şi maximum opt ore:

| Substanţe poluante | C |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

#### Valori limită de emisie pentru deversările de ape uzate provenite din epurarea gazelor reziduale

| Substanţe poluante | Valori limită de emisie exprimate în concentraţii masice pentru probe nefiltrate (md/l, cu excepţia dioxinelor şi furanilor) |
| --- | --- |
| 1. Total materii solide în suspensie, conform Anexa 1 a Directivei 91/271/CEE, 35 mg/l3 - 35 mai mult de 10 000EP, 60 de la 2 000 la 10 000 EP, 903- 90 mai mult de 10 000 EP, 70 de la 2 000 la 10 000 EP. Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană de 0,45 ƒÊm, uscare la 105oC și cîntărite. Centrifugarea unei probe representative (timp de cel pu.in 5minute, cu accelerare medie de 2 800 . 3 200 g), uscare la 105oC, cîntărire. | (95 %) 30 mg/l | (100 %) 45 mg/l |
| 2. Mercurul şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg) | 0.03 mg/l |
| 3. Cadmiul şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd) | 0.05 mg/l |
| 4. Taliul şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (Tl) | 0.05 mg/l |
| 5. Arsenic şi compuşii săi, exprimai în arsenic (As) | 0.15 mg/l |
| 6. Plumbul şi compuşii săi, exprimaţi în plumb (Pb) | 0.2 mg/l |
| 7. Cromul i compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr) | 0.5 mg/l |
| 8. Cuprul şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu) | 0.5 mg/l |
| 9. Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni) | 0.5 mg/l |
| 10. Zincul şi compuşii săi, exprimaţi în zinc (Zn) | 1.5 mg/l |
| 11. Dioxine şi furani | 0.3 ng/l |

Anexa nr. 7

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

Evaluarea respectării valorilor limită de emisie

1. Se stabilesc următoarele prevederi privind evaluarea respectării valorilor limită de emisie în aer:

1) Valori limită de emisie în aer se consideră respectate dacă:

a) niciuna dintre valori medii zilnice nu depăşite vreuna din valorile limită de emisie menţionate în anexa nr. 5, secţiunea 1, punctul 3 litera a) sau calculate în conformitate cu indicaţiile din anexa nr. 5 secţiunea 2;

b) niciuna dintre mediile pentru o jumătate de oră nu depăşeşte valorile limită de emisie menţionate în anexa nr. 5,  secţiunea 1, punctul 3 litera b), coloana A a tabelului sau, după caz, un procent de 97 % din valorile medii pentru o jumătate de oră dintr-un an nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în coloana B a tabelului din secţiunea 1, punctul 3 litera b) din anexa nr. 5;

c) niciuna dintre valorile medii pentru perioada deşantionare prevăzută pentru metale grele, dioxine şi furani nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 5, secţiunea 1, punctul 3, litera c) şi d) sau în anexa nr. 5 secţiunea 2 sau calculate în conformitate cu indicaţiile din anexa nr. 5 secţiunea 2;

d) pentru monoxid de carbon (CO):

i) în cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor:

—  cel puţin un procent de 97 % din mediile zilnice dintr-un an nu depăşeşte valoarea limită  de emisie stabilită în anexa nr. 5, secţiunea 1, punctul 3, litera e), subpunctul (i); şi

- cel puţin un procent de 95 % din toate valorile medii pentru zece minute înregistrate în orice perioadă de 24 de ore sau din toate valorile medii pentru 10 minute înregistrate în aceeşi perioadă nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 5, secţiunea 1, punctul 3, litera e), subpuncturile (ii) şi (iii); în cazul instalaţiilor de incinerare a deşeurilor în care gazelor provenind de la procesul de incinerare li se ridică temperatura la cel puţin1 100 °C timp de cel puţin două secunde,  se aplica o perioadă de evaluare de şapte zile pentru valorile medii calculate pentru 10 minute; ii) în cazul instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor: se respectă dispoziţiile din anexa nr. 5, secţiunea 2.

2)  Valorile medii pentru o jumătate de oră şi mediile pentru zece minute se determină în perioada de funcţionare efectivă (cu excepţia fazelor de pornire şi de oprire, când nu este incinerat niciun deşeu) plecând de la valorile măsurate după scăderea valorii intervalului de încredere indicat la anexa nr. 2, secţiunea 1, punctul 3. Valorile medii zilnice se calculează plecând de la aceste medii validate.

Pentru ca o valoare medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum cinci medii pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să fie ignorate din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. Nu pot fi ignorate mai mult de zece valori medii zilnice într-un an din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.

3) Valorile medii ale perioadei deşantionare şi valorile medii pentru măsurătorile periodice ale acidului fluorhidric (HF), ale acidului clorhidric (HCl) şi ale dioxidului de sulf (SO2) se determină conform modalităţilor prevăzute la punctul 13 litera e) şi punctul 45 din prezentul Regulament, şi în anexa nr. 2, secţiunea 1.

2. Valorile limită de emisie în apă se consideră respectate în următoarele cazuri:

a) pentru cantităţile totale de materii solide în suspensie, un procent de 95 % şi de 100 % din valorile măsurate nu depăşeşte valorile limită de emisie respective stabilite în anexa nr. 6;

b) pentru metalele grele (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni şi Zn), cel mult o măsurătoare pe an nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6; sau, dacă autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prevede mai mult de 20 de probe anual, un procent de cel mult 5 % din aceste probe nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6;

c) pentru dioxine şi furani, rezultatele măsurătorilor nu depăşesc valoarea limită de emisie stabilită în anexa nr. 6.

Anexa nr. 8

la Regulamentul privind

incinerarea deşeurilor

#### Formulă pentru calculul concentraţiei de emisie la

#### procentajul standard al concentraţiei de oxigen

ES = concentraţia de emisie calculată la procentajul standard al concentraţiei de oxigen

EM = concentraţia de emisie măsurată

OS = concentraţia de oxigen standard

OM = concentraţia de oxigen măsurată